## Slide 1: go2ACT
Echange de données entre les géomètres officiels et l’Administration du Cadastre et de la Topographie

## Slide 2: Buts
Automatisation du transfert de données des go dans la base MO
Optimisation de la qualité des données transmises et importées

## Slide 3: Avantages
Optimisation de la procédure d’échange
  Moins d’erreurs
    Check des données avant import
    Import direct
  Temps de réaction optimisé
    L’ACT ne doit plus ressaisir les données dans la base MO, il doit uniquement s’occuper de la mise à jour du PCN

## Slide 4: Données concernées
Données de mensuration
  Points frontière
  Points fixes
  Parcellaire
  Bâti
  Topographie
  (Adresses)

## Slide 5: Transfert
Unité de transfert: 1 Mesurage
  Il s’agit de transférer un fichier par mesurage
  Ce fichier doit contenir le numéro de commune et le numéro de mesurage comme informations
  Ce fichier ne doit pas contenir d’éléments autres que celles du mesurage en question
    Pas de PCN
    Pas d’éléments d’autres mesurages

## Slide 6: Format
GML 3.2.1
  Geographic Markup Language, Simple Feature Profile
  Standard international
INTERLIS
  INTERLIS est une norme suisse qui a été utilisée pour formaliser le modèle de données d’échange
  INTERLIS propose une version spécifique de GML qui sera utilisée ici. Ce GML est lisible par n’importe quel outil GML.

## Slide 7: Pourquoi?
GML / INTERLIS
  Les fichiers de transferts sont lié à un modèle de données strict (types de champs, valeurs permises pour un attribut, types de géométrie permise)
  Les fichiers de données sont des fichiers texte facilement générables
  Il existe des logiciels de validation des données par rapport au modèle de données qui peuvent être utilisés par les géomètres avant d’envoyer le fichier

## Slide 8: Processus de transformation
Nous proposons l’utilisation de l’outil de transformation de données FME afin de transformer vos données dans le format préconisé
Un script (FME Workspace) qui configure toute la partie « écriture » du format d’échange a été mis à votre disposition sur http://go2act.cadastre.lu
L’utilisation de FME n’est pas obligatoire, le format d’échange est un fichier texte et vous pouvez tout à fait utiliser un autre outil pour le générer
  Programmation de l’export dans votre outil DAO / SIG
  Utilisation de OGR2OGR

## Slide 9: Script FME

## Slide 10: Sociétés
Si vous avez besoin d’un consultant pour développer vos scripts d’export, nous proposons une liste de sociétés (non exhaustive) qui peuvent vous aider à configurer la transformation de vos données MO dans le format d’échange retenu
  INSER SA
  Con terra gmbh
  AED SICAD
  RMDATA / axmann
  GIM

## Slide 11: Processus
Mise en place d’un page web sécurisée sur le géoportail permettant aux go d’uploader un fichier de mesurage
Check du fichier
Renvoi du fichier si pas correct
Traitement automatique si correct
Protocole de validation à rajouter au dossier physique

## Slide 14: Tests de validité
Les tests suivants sont réalisés lors d’une fourniture de fichier par un géomètre officiel :
  Cohérence des données avec le modèle de données
  Attributs présents
  Attributs obligatoires remplis
  Listes de valeurs permises
  Type de géométrie
En plus des questions de syntaxe, une série de tests de qualité sont faits avant l’import. En voici un aperçu non exhaustif :
  Cohérence géométrique
  Centroïdes présents
  Lignes fermées autour des centroïdes
  Pas de recoupement des lignes de même classe
  Détection de points multiples à coordonnées identiques
Cohérence avec les données enregistrées dans la PF
  Nouveaux numéros de parcelles existent dans PF et sont réservés pour le dossier en question
  Nom du géomètre fourni correspond à celui enregistré dans la PF pour le dossier en question